~ ПРИМЕНЕНИЕ ~

Мешкозашивочная головка с низким уровнем вибрации используется для зашивания мешков с открытой горловиной простым цепным швом. Мешки могут быть бумажные, тканевые, джутовые, полипропиленовые, полиэтиленовые (мин. толщина 120 микрон) Для оптимальной работы мешкозашивочная головка монтируется на опорной колонне или поставляется в комплекте с конвейерной системой компании FISCHBEIN. (см. Упаковочные зашивочные системы “Fischbein”).

~ КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ~

Простой цепной шов. Возможность изменения длины стежка (7-11,5мм). Встроенный ножевой механизм (типа ножницы) Используется для зашивания любого типа мешков.

~ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ~

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Мешкозашивочная головка 50300B-100 включает в себя следующие элементы: встроенный ножевой механизм типа «ножницы»; прижимную лапку 15115, с большим радиусом закругления; самосмазывающуюся систему, работающую под давлением (с внешним масляным фильтром); шестерёнчатый масляный насос; масляные уплотнения, защищающие от пыли, грязи и чужеродных частиц; регулируемый приводной шкив (с диаметром: наименьшим 87мм / наибольшим 127 мм), для лёгкой синхронизации с линейной скоростью конвейера; двухниточный механизм подачи для получения цепного шва типа 401; окраску: эпоксидный лак синего цвета согласно RAL 5007 и серого цвета согласно – F63-TXA-5663-4373W/ catalyst # V66V29 of Sherwin Williams; Длина стежка: стандартная 9,0мм, регулируется в диапазоне от 7 до 11,5 мм; Наибольшая скорость : 1900 стежков / мин (или 1900 об/мин); Наибольшая толщина прошиваемого материала 8 мм; Наибольшая свободная высота горловины мешка от линии шва 180 мм; Уровень шума: 77 дБ; ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ: Не включено в комплект поставки. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВОДУ: Для данной мешкозашивочной головки рекомендуется электрический двигатель со следующими параметрами: 230/400В AC-3 фазный - 50Гц - 1450 об/мин, 0,37 кВт / IP55 с классом изоляции: F; Для скорости выше 1500 стежков/мин.: электрический двигатель 0,75 кВт, 1450 об/мин СЖАТЫЙ ВОЗДУХ: Не предусмотрен. СМАЗОЧНОЕ МАСЛО: 12803: Масло машинное для модели 100 (стандартный вариант) или 12803 FDA : Масло машинное 100, разрешенное к использованию в пищевой промышленности (в случае необходимости указать при запросе).

~ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА~

| Артикул: | Описание: | Поставка: |
| --- | --- | --- |
| 10901 | Шнур уплотнительный для герметизации шва | по запросу |
| 31150 | Охлаждение иглы (необходим сжатый воздух) | по запросу |
| 1725В | Толкатель шва в ножевой механизм | по запросу |
| ATEX – 50300B-100 | Система снятия статического напряжения согласно нормам Atex 100 , для использования в помещениях с классом опасности 22. | по запросу |
| 51000-HEA | Подогрев нижней крышки | по запросу |

~ УПАКОВКА~

| Тип упаковки | Размеры | Вес, нетто | Вес, брутто |
| --- | --- | --- | --- |
| Картонная коробка | Д 46 x Ш 41 x В 44 cм | 26,5 кг | 29,5 кг |

| Код товара по ТН ВЭД | 84522900 |
| --- | --- |

www.fischbein.com