~ ПРИМЕНЕНИЕ ~

Мешкозашивочная головка с низким уровнем вибрации используется для зашивания мешков с открытой горловиной простым цепным швом. Мешки могут быть бумажными, джутовыми, полипропиленовыми. Особенно хорошо подходит для работы с сетчатыми мешками! Типичное использование данной мешкозашивочной головки в упаковочных линиях для картофеля. Соответствующим образом мешкозашивочная головка должна монтироваться на подходящую колонну или рамную конструкцию (см. Упаковочные зашивочные системы “Fischbein”).

~ КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ~

Простой цепной шов. Возможность изменения длины стежка (7-12,5мм). Отсутствует встроенный ножевой механизм. Специально используется для зашивания сетчатых мешков.

~ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ~

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Мешкозашивочная головка 50310B-100 включает в себя следующие элементы: игольную пластину 10018 и зубчатую рейку 10079 (для длинного стежка); прижимную лапку 15115, с большим радиусом закругления; самосмазывающуюся систему, работающую под давлением (с внешним масляным фильтром); шестерёнчатый масляный насос; масляные уплотнения, защищающие от пыли, грязи и чужеродных частиц; регулируемый приводной шкив (с диаметром наименьшим 87мм / наибольшим 127 мм), для лёгкой синхронизации с линейной скоростью конвейера; двухниточный механизм подачи для получения цепного шва типа 401; окраску: эпоксидный лак синего цвета согласно RAL 5007 и серого цвета согласно – F63-TXA-5663-4373W/ catalyst # V66V29 of Sherwin Williams; Длина шва: стандартная 11,5мм, регулируемая в диапазоне от 7 до 12,5 мм; Наибольшая скорость : 1900 стежков/мин (или 1900 об/мин); Наибольшая толщина прошиваемого материала 8 мм; Наибольшая свободная высота горловины мешка от линии шва 180 мм; Уровень шума: 77 дБ; Без встроенного ножевого механизма! ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Не включено в комплект поставки. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВОДУ: Для данной мешкозашивочной головки рекомендуется электрический двигатель со следующими параметрами: 230/400В AC-3 фазный - 50Гц - 1450 об/мин , 0,37 кВт / IP55 с классом изоляции: F; Для скорости выше 1500 стежков/мин : электрический двигатель 0,75 кВт, 1450 об/мин. СЖАТЫЙ ВОЗДУХ: Не предусмотрен. СМАЗОЧНОЕ МАСЛО: 12803: Масло машинное 100 (стандартный вариант) или 12803 FDA : Масло машинное 100, разреенное к использованию в пищевой промышленности (в случае необходимости указать при запросе).

~ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА~

| Артикул: | Описание: | Поставка: |
| --- | --- | --- |
| 31150 | Охлаждение иглы (необходим сжатый воздух) | по запросу |
| ATEX – 50310B-100 | Система снятия статического напряжения согласно нормам Atex 100 , для использования в помещениях с классом опасности 22. | по запросу |
| 51000-HEA | Подогрев нижней крышки | по запросу |

~ УПАКОВКА~

| Тип упаковки | Размеры | Вес, нетто | Вес, брутто |
| --- | --- | --- | --- |
| Картонная коробка | Д 46 x Ш 41 x В 44 cм | 25,5 кг | 28,5 кг |

| Код товара по ТН ВЭД | 84522900 |
| --- | --- |